Kliky dveřní - typ 26090, K 404

Kliky dveřní slouží k otevírání a zavírání dveří. Jeden pár klik sestává z 1 kliky se zalisovaným trnem  a 1 kliky s otvorem pro trn a stavěcím šroubem.

Aby kliky dveřní spolehlivě sloužily, nutno dodržet následující montážní  pokyny:

Ořechem zámku prostrčíme z jedné strany dveří kliku s trnem, přitlačíme ji na doraz k připevněnému dveřnímu štítu. Z druhé strany dveří na vyčnívající trn nasadíme kliku s otvorem, přitlačíme na doraz k připevněnému dveřnímu štítu a mírně dotáhneme stavěcí šroub za účelem označení stopy na trnu kliky. Demontujeme kliky a v místě označení stopy na trnu kliky buď vyvrtáme otvor o ø 3-4 mm do hloubky min. 1,5 mm nebo vyrazíme důlčíkem důlek o min. ø 1,5 mm a hloubky min. 1 mm nebo provedeme pilkou na železo zářez přes celou šířku trnu do hloubky min. 1 mm. Potom provedeme opětovnou montáž klik do dveří – stavěcí šroub pevně dotáhneme optimální silou tak, aby nedošlo ke stržení závitu v klice nebo poškození drážky šroubu.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.