Kliky vratové - typ K 412

Kliky vratové slouží k otevírání a zavírání vrat. Jeden pár klik sestává z 1 kliky se zalisovaným trnem, z 1 kliky s otvorem pro trn a z 1 zajišťovacího kolíku.

Aby kliky vratové spolehlivě sloužily, nutno dodržet následující montážní  pokyny:

Ořechem zámku prostrčíme z jedné strany vrat kliku s trnem (před tím na krček nasadíme podložku z plastu), přitlačíme ji na doraz k připevněnému vratovému štítu. Z druhé strany vrat na vyčnívající trn nasadíme kliku s otvorem (před tím na krček nasadíme podložku z plastu), přitlačíme na doraz k připevněnému vratovému štítu. Provedeme označení stopy na trnu kliky vrtákem o ø 3,9 mm pro zajišťovací kolík. Demontujeme kliky a v místě označení stopy na trnu kliky vyrazíme důlčíkem důlek a provrtáme otvor ø 3,9 mm skrz trn. Potom provedeme opětovnou montáž klik do vrat a kliky zajistíme naklepnutím zajišťovacího kolíku přes kliku do trnu.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.