Okenní jazýček k zadlabání - typ 11114

Okenní jazýček slouží k uzavírání dřevěného okenního křídla. Lze ho použít jak na pravé tak i levé straně okenního křídla.

Aby okenní jazýček mohl spolehlivě sloužit, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž okenního jazýčku se provádí tak, že se jazýček vloží do předem připraveného zádlabu. Špička jeho závory se při uzavírání okenního jazýčku musí otáčet směrem dolů. Podle typu okna může být zádlab umístěn buď v rámu okna nebo v okenním křídle. Z čela se jazýček upevní do zádlabu 2 vruty ø 3 mm se zapuštěnou hlavou. Do předem připraveného zádlabu proti okennímu jazýčku se vloží protiplech tak, aby rozšiřující se část jeho výřezu směřovala vzhůru. Z čela se protiplech upevní do zádlabu 2 vruty ø 3 mm se zapuštěnou hlavou.