Rozpěry okenních křídel se zarážkou - typ K 503 (levá + pravá)

Rozpěry slouží k ustavení dřevěných okenních křídel vyklápěcích ve dvou otevřených polohách. Na  1 okenní křídlo se zakovávají  2 kusy rozpěr – 1 levá + 1 pravá.

Aby rozpěry okenních křídel spolehlivě sloužily, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž rozpěry se provádí při zavřeném okenním křídle. Rozpěra se připevní na okenní křídlo  2 vruty ø 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby dolní hrana připevňovacího úhelníku byla vzdálena od dolní hrany okenního rámu min. 100 mm, rameno bylo minimálně 3 mm od boční hrany okenního rámu, mířilo vzhůru nad úhelník a jeho zarážky byly na straně bližší k okennímu křídlu.

Potom se na čelní plochu okenního rámu připevní nárazník 2 vruty ø 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby svou nejužší částí procházel výřezem v rameni rozpěry a vůle mezi nárazníkem a dolním koncem výřezu v rameni byla max. 3 mm. Tento postup je shodný jak pro levou tak i pro pravou rozpěru.