Skoby - typ 11131, 11132

Slouží jako zapadací skoby k tyčím okenních rozvor apod.

Aby skoba spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž skoby se provádí tak, že se přišroubuje pomocí 4 vrutů se zapuštěnou hlavou o ø 4mm čelně na okenní rám - 1 nahoře a 1 dole, vždy min. 3 mm od hrany okenního křídla na střed vyčnívající tyče okenní rozvory .