Štít dveřní s knoflíkem pro klíč - typ 26086, K 495, K 757-K, K 758-K

Návod montáže

Čtyřhranný trn štítu dveřního s knoflíkem prostrčíme z vnější strany dveří ořechem zadlabaného zámku. Štítem dveřním s knoflíkem prostrčíme klíč a vsuneme ho do zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří a abychom mohli klíčem v zámku volně otáčet a volně ho ze zámku vytáhnout. Středy otvorů pro vruty v štítu označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Z vnitřní strany dveří nasadíme štít dveřní, prostrčíme klíč a vsuneme ho do zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří a abychom mohli klíčem v zámku volně otáčet a volně ho ze zámku vytáhnout, zároveň štít středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Středy otvorů pro vruty v štítu označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.