Štíty dveřní  pro klíč - typ 26084,K 416,K 484, K 493, K 796-K, K 797-K, K 798-K

Štít dveřní pro klíč s klikou -

typ 26101 =  (26084 + 26090)

typ K415  =  (K416 + 26090)

Návod montáže

Dveřním štítem prostrčíme klíč a vsuneme ho do zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří a abychom mohli klíčem v zámku volně otáčet a volně ho ze zámku vytáhnout, zároveň štít středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Středy otvorů pro vruty ve štítu označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Totéž provedeme z druhé strany dveří.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.