Štíty dveřní mezipokojové s otočným knoflíkem - typ K 491, K 491-X-90

Jeden  pár  štítů   dveřních   mezipokojových  sestává   z  1  štítu  s  otočným  knoflíkem (štít vnitřní) a z 1 štítu se zátkou (štít vnější) a 1 čtyřhranného trnu 6 x 6 mm.

Návod montáže

Do spodního otvoru zadlabaného zámku prostrčíme dodávaný čtyřhranný trn tak, aby z každé strany dveří vyčnívala přibližně stejně dlouhá část trnu přes okraj dveří. Na dveře z vnitřní strany místnosti přiložíme štít vnitřní tak, aby vyčnívající čtyřhranný trn zapadl do výřezu otočného knoflíku, zároveň štít  středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří a abychom mohli otočným knoflíkem volně otáčet. Středy otvorů pro vruty ve štítu označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě  označení  vyrazíme  stopu  důlčíkem  a  potom  přišroubujeme  štít  vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Otočný knoflík ustavíme do svislé polohy. Na dveře z vnější strany místnosti přiložíme štít vnější tak, aby vyčnívající čtyřhranný trn zapadl do výřezu v zátce, přičemž drážka na zátce musí být ve svislé poloze, zároveň štít  středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří a abychom mohli zátkou volně otáčet. Středy otvorů pro vruty ve štítu označíme na dveře vhodným nástrojem.V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.