Štít dveřní s knoflíkem pro vložku - typ 26087, K 496, K 757-V, K 758-V

Štít dveřní s knoflíkem pro vložku s klikou

typ 26104 blistr       = ( 26087 + 26105 )

typ K 757 V blistr   = ( K757  + 26105 )

Návod montáže

Čtyřhranný trn štítu dveřního s knoflíkem prostrčíme z vnější strany dveří ořechem zadlabaného zámku, současně  štít dveřní s knoflíkem středíme na zamontovanou vložku v zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří. Středy otvorů pro vruty v štítu označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Z vnitřní strany dveří nasadíme štít dveřní na zamontovanou vložku v zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl  rovnoběžný  s  hranou dveří, zároveň  štít středíme  nasazením  příslušné kliky přes štít do  ořechu  zámku.  Středy  otvorů pro vruty v štítu  označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.