Štíty vratové pro vložku - typ K 784-V

Návod montáže

Vratový štít nasadíme na zamontovanou vložku v zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou vrat, zároveň štít středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Středy otvorů pro vruty v štítu označíme na vrata vhodným nástrojem. V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Totéž provedeme z druhé strany vrat.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.