Štíty vratové  pro klíč - typ K 411, K 784-K

Návod montáže

Vratovým štítem prostrčíme klíč a vsuneme ho do zámku. Polohu štítu ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou vrat a abychom mohli klíčem v zámku volně otáčet a volně ho ze zámku vytáhnout, zároveň štít středíme nasazením příslušné kliky přes štít do ořechu zámku. Středy otvorů pro vruty ve štítu označíme na vrata vhodným nástrojem.V místě označení vyrazíme stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štít vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Totéž provedeme z druhé strany vrat.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.