Závorový štítek  pro vložku - typ 26089,K 486

Návod montáže

Závorový štítek nasadíme na zamontovanou vložku v zámku, polohu štítku ustavíme tak, aby byl rovnoběžný s hranou dveří. Středy otvorů pro vruty ve štítku označíme na dveře vhodným nástrojem. V místě  označení vyrazíme  stopu důlčíkem a potom přišroubujeme štítek 2 vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. Totéž provedeme z druhé strany dveří.

Pokyny pro ošetřování kování

Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii. Zabraňte působení chemicky agresivních látek. Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením.