Zástrč dveřní k zadlabání - typ K 307

Zástrč dveřní  k zadlabání slouží k zaaretování jednoho křídla dřevěných dvoukřídlových dveří. Montují se  2 zástrče  na křídlo –  1 dolů  a  1 nahoru.

Aby zástrč dveřní spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž zástrče dveřní k zadlabání na křídlo dveří se provádí na to křídlo, které nemá zakovaný zámek s klikami. Provádí se tak, že se zástrč vloží do předem připraveného zádlabu a  přišroubuje se 2 vruty ø 3,5 mm se zapuštěnou hlavou. V místě styku závory zástrče se zárubněmi (kovovými)  je nutno zhotovit dostatečně  hluboké otvory (min. 20 mm) o ø 7,5 mm, do kterých se konce závor zasouvají při zaaretování křídla  dveří. V případě, že zárubně dveří jsou dřevěné, může se  na tyto otvory připevnit zapadací plech 2 vruty ø 4mm se zapuštěnou hlavou (nutno objednat zvlášť).